## Slide 1: Información General Del Desarrollo Del Proyecto
Desarrollo de las ideas principales para el desarrollo

## Slide 2
Instrucciones Generales:
Se intentaran tener instrucciones de un tamaño constante para recudir la complejidad del sistema de decodificación. Y el tamaño será de 64bits.
Nos basaremos en el conjunto de instrucciones de ARMv4 para las instrucciones generales del sistema computacional, pero, para las instrucciones complejas de nuestra implementación computacional intentaremos utilizar algo mas especifico.
La microarquitectura por utilizar va a ser Pipeline, con una implementación de Hazard utilizando la identificación de stalls necesarios, y así evitar los problemas de RAW, WAR, WAW. Aparte se tomarán en cuenta las condiciones estructurales.
Nuestro sistema computacional tendrá 2 memorias generales: una interna (64 bloques de 32 bits) y un set de registros generales (32 registros de 32bits).
Características de la memorias:
  El set de 16 registros de 32bits generales son para mantener los funcionamientos básicos de nuestro procesador.
  Se tendrán también 7 flags generales para el control de las operaciones de nuestro computador. Las 4 flags clásicas de la ALU y 3 flags de control de memorias para la seguridad.
Utilizaremos un sistema de configuración total, con un Excel, de forma que, el control total de la ejecución de nuestro programa dependerá totalmente del estado de la información de un Excel. Y nuestro programa, solo estará, mostrando la información adecuada SEGÚN esta este presente en el Excel.

## Slide 3
Instrucciones De Seguridad:
Se tendrán las siguientes 4 memorias para el funcionamiento de seguridad de nuestro sistema:
  Memoria Protegida por Flag ‘L’:
    Un set de 8 bloques de 32 bits para el manejo de nuestra contraseña de accesibilidad. (El flag de ‘L’ protege estos registros para su visualización y los flags de ‘S1’ y ‘S2’ proteger su escritura).
  Memoria Protegida por Flag ‘S1’ y ‘S2’:
    Un set de 10 registros de 32bits para el proceso de cifrado/descifrado de nuestro programa. El Delta se guardará en uno de los registros del proceso de cifrado y el DELTA será: 0x9e3779b9.
    Un banco de llaves criptográficas compuesto de 16 bloques de 32bits (4 bloques por llave). Cada llave de encriptación será de 128bits.
    Una memoria dinámica, en esta memoria se guardará la información aleatoria la cual se encriptará o desencriptara con TEA.
Se va a tener un par de flags extras los cuales son, dos “security flag”. Son dos para que una condición de funcionamiento de hardware, o sea que ambos flags tienen que estar coincidiendo en todo momento, SI UNO NO COINDICE, entonces se considera que esto es un error de hardware y no se aplican las condiciones de funcionamiento.
Se tendrá un tercer flag: "login flag", que es para asegurar la reservación del funcionamiento de "login“.
Se aplicará una contraseña, la cual, nos permitirá aplicar una acción de login y esta acción va a comparar si la contraseña es igual a la contraseña guardada. Esto permitirá la habilitación de los “security flag”.

## Slide 4
Resumen de las memorias del programa:
Memoria General:
  64 bloques de 32bits para propósito Multiple
Registros Generales:
  16 registros de 32 bits para propósitos varios:
    R0 -> Registro de completos 0 estático INCAMBIABLE
    R1 -> Multiple propósito
    R2 -> Multiple propósito
    R3 -> Multiple propósito
    R4 -> Multiple propósito
    R5 -> Multiple propósito
    R6 -> Multiple propósito
    R7 -> Multiple propósito
    R8 -> Multiple propósito
    R9 -> Multiple propósito
    R10 -> Multiple propósito
    R11 -> Multiple propósito
    R12 -> Multiple propósito
    R13 -> Multiple propósito
    R14 -> Multiple propósito
    R15 -> Multiple propósito
Memoria de Login:
  8 bloques de 32bits para guardar nuestra contraseña de 256bits
Registros de Seguridad:
  9 registros de 32 bits para propósito múltiples de descifrado o cifrado:
    w1 -> Puntero de la memoria dinámica actual
    w2 -> Tamaño en bytes de la memoria dinámica con un LSR de #3: (x1, #3)
    w3 -> Puntero de memoria inicial (Controla el movimiento de los bloques)
    w4 -> Primer bloque de 32bits de contenido (v0)
    w5 -> Segundo bloque de 32bits de contenido (v1)
    w6 -> Registro general de suma
    w7 -> Registro de contador de rondas
    w8 -> Registro intermedio de operación
    w9 -> Registro intermedio de operación
    d0 -> Delta estático en un registro... (0x9E3779B9)
Memoria de la Bodega de Llaves Criptográficas:
  16 bloques de 32bits para guardar nuestras llaves como memoria (4 bloques por cada llave):
    k0.0 -> llave 0 bloque 0 de 32bits
    k0.1 -> llave 0 bloque 1 de 32bits
    k0.2 -> llave 0 bloque 2 de 32bits
    k0.3 -> llave 0 bloque 3 de 32bits
    k1.0 -> llave 1 bloque 0 de 32bits
    k1.1 -> llave 1 bloque 1 de 32bits
    Etc.
Memoria Dinámica Segura:
  Va a poseer un tamaño desconocido por el hardware de nuestro programa, entonces aprovecharemos el High Level Programming Language para trabajar con esta.

## Slide 5
Nombre | Descripción
N (Negative) | Se activa cuando el resultado es negativo (bit más significativo = 1)
Z (Zero) | Se activa cuando el resultado es cero
C (Carry) | Se activa cuando hay un acarreo en operaciones aritméticas
V (Overflow) | Se activa cuando hay un desbordamiento en operaciones con signo
S1 (Safe 1) | Se activa cuando se produce un login efectivo. Se apaga si se aplica alguna operación general.
S1 (Safe 2) | Se activa cuando se produce un login efectivo. Se apaga si se aplica alguna operación general.
L (Login) | Se activa solo, durante el intento de operación de Login.
Flags del Procesador:

## Slide 6: Operaciones del procesador básicas

## Slide 7
Nombre | Descripción | Operación
ADD Rd, Rn, Rm | Suma entre registros | Rd ← Rn + Rm
ADDS Rd, Rn, k?.? | Suma entre registro y bloque de la ‘Vault’ | Rd ← Rn + k?.?
ADDI Rd, Rn, #? | Suma con inmediato | Rd ← Rn + Im
SUB Rd, Rn, Rm | Resta entre registros | Rd ← Rn - Rm
SUBI Rd, Rn, #? | Resta con inmediato | Rd ← Rn - Im
ADC Rd, Rn, Rm | Suma con acarreo entre registros | Rd ← Rn + Rm + C
ADCI Rd, Rn, #? | Suma con acarreo con inmediato | Rd ← Rn + Im + C
SBC Rd, Rn, Rm | Resta con acarreo entre registros | Rd ← Rn - Rm - !C
SBCI Rd, Rn, #? | Resta con acarreo con inmediato | Rd ← Rn - Im - !C
MUL Rd, Rn, Rm | Multiplicación entre registros | Rd ← Rn × Rm
MULI Rd, Rn, #? | Multiplicación con inmediato | Rd ← Rn × Im
DIV Rd, Rn, Rm | División entre registros | Rd ← Rn ÷ Rm
DIVI Rd, Rn, #? | División con inmediato | Rd ← Rn ÷ Im
Operaciones Aritméticas:
13 Operaciones

## Slide 8
Nombre | Descripción | Operación
AND Rd, Rn, Rm | AND Bit a bit entre registros | Rd ← Rn & Rm
ANDI Rd, Rn, #? | AND Bit a bit con inmediato | Rd ← Rn & Im
ORR Rd, Rn, Rm | OR Bit a bit entre registros | Rd ← Rn ¦ Rm
ORRI Rd, Rn, #? | OR Bit a bit con inmediato | Rd ← Rn ¦ Im
EOR Rd, Rn, Rm | XOR Bit a bit entre registros | Rd ← Rn ^ Rm
EORI Rd, Rn, #? | XOR Bit a bit con inmediato | Rd ← Rn ^ Im
BIC Rd, Rn, Rm | Bit Clear (AND con NOT) entre registros | Rd ← Rn & ~Rm
BICI Rd, Rn, #? | Bit Clear (AND con NOT) con inmediato | Rd ← Rn & ~Im
MVN Rd, Rm | Mover NOT entre registros | Rd ← ~Rm
MVNI Rd, #? | Mover NOT con inmediato | Rd ← ~Im
Operaciones Lógicas:
10 Operaciones

## Slide 9
Nombre | Descripción | Operación
LSL Rd, Rn, Rm | Desplazamiento lógico a la izquierda con val de registro | Rd ← Rn << Rm
LSLI Rd, Rn, #? | Desplazamiento lógico a la izquierda con val de inmediato | Rd ← Rn << Im
LSR Rd, Rn, Rm | Desplazamiento lógico a la derecha con val de registro | Rd ← Rn >> Rm
LSRI Rd, Rn, #? | Desplazamiento lógico a la derecha con val de inmediato | Rd ← Rn >> Im
ASR Rd, Rn, Rm | Desplazamiento aritmético a la derecha con val de registro | Rd ← Rn >> Rm
ASRI Rd, Rn, #? | Desplazamiento aritmético a la derecha con val de inmediato | Rd ← Rn >> Im
ROR Rd, Rn, Rm | Rotación a la derecha con val de registro | Rd ← ROR(Rn, Rm)
RORI Rd, Rn, #? | Rotación a la derecha con val de inmediato | Rd ← ROR(Rn, Src2)
Desplazamientos y Rotaciones:
8 Operaciones

## Slide 10
Nombre | Descripción | Operación
MOV Rd, Rm | Mover con registros | Rd ← Rm
MOVI Rd, #? | Mover con inmediato | Rd ← Im
LDR Rd, G[Rn, #offset] | Cargar de memoria general | Rd ← MemG[Rn + offset]
LDR Rd, D[Rn, #offset] | Cargar de memoria dinámica | Rd ← MemD[Rn + offset]
STR Rd, G[Rn, #offset] | Guardar en memoria | MemG[Rn + offset] ← Rd
STR Rd, D[Rn, #offset] | Guardar en memoria | MemD[Rn + offset] ← Rd
LDRB Rd, G[Rn, #offset] | Cargar byte de memoria | Rd ← MemG[Rn + offset] (byte)
LDRB Rd, D[Rn, #offset] | Cargar byte de memoria | Rd ← MemD[Rn + offset] (byte)
STRB Rd, G[Rn, #offset] | Guardar byte en memoria | MemG[Rn + offset] ← Rd (byte)
STRB Rd, D[Rn, #offset] | Guardar byte en memoria | MemD[Rn + offset] ← Rd (byte)
Operaciones de Movimiento de Datos:
10 Operaciones

## Slide 11
Nombre | Descripción | Operación
CMP Rn, Rm | Comparación entre registros | Actualiza flags según (Rn - Rm)
CMPI Rn, #? | Comparación entre registro e inmediato | Actualiza flags según (Rn - Im)
CMN Rn, Rm | Comparar negativo entre registros | Actualiza flags según (Rn + Rm)
CMNI Rn, #? | Comparar negativo entre registro e inmediato | Actualiza flags según (Rn + Im)
TST Rn, Rm | Test de bits entre registros | Actualiza flags según (Rn & Rm)
TSTI Rn, #? | Test de bits entre registro e inmediato | Actualiza flags según (Rn & Im)
TEQ Rn, Rm | Test igualdad entre registros | Actualiza flags según (Rn ^ Rm)
TEQI Rn, #? | Test igualdad entre registro e inmediato | Actualiza flags según (Rn ^ Im)
Operaciones de Comparación:
8 Operaciones

## Slide 12
Nombre | Descripción | Operación
B etiqueta | Salto incondicional | PC ← etiqueta
BEQ etiqueta | Salto si igual (Z=1) | Si Z=1, entonces PC ← etiqueta
BNE etiqueta | Salto si no igual (Z=0) | Si Z=0, entonces PC ← etiqueta
BLT etiqueta | Salto si menor que (N!=V) | Si N!=V, entonces PC ← etiqueta
BGT etiqueta | Salto si mayor que (Z=0 AND N=V) | Si Z=0 y N=V, entonces PC ← etiqueta
Operaciones de Bifurcación:
5 Operaciones

## Slide 13
Nombre | Descripción | Operación
SWI | Interrupción de software | Generar interrupción software
NOP | No operación | PC ← PC + 4
PRINTI G[Rn, #offset] | Imprimir entero desde memoria general | Console ← int(MemG[Rn + offset])
PRINTI V[Rn, #offset] | Imprimir entero desde memoria de la ‘vault’ | Console ← int(MemV[Rn + offset])
PRINTI D[Rn, #offset] | Imprimir entero desde memoria dinámica | Console ← int(MemD[Rn + offset])
PRINTI P[Rn, #offset] | Imprimir entero desde memoria de password | Console ← int(MemP[Rn + offset])
PRINTR Rd | Imprimir entero desde registro | Console ← int(Rd)
PRINTS G[Rn, #limit] | Imprimir ASCII desde memoria (rango) general | Console ← ASCII(MemG[Rn] hasta MemG[#limit])
PRINTS V[Rn, #limit] | Imprimir ASCII desde memoria (rango) de la ‘vault’ | Console ← ASCII(MemV[Rn] hasta MemV[#limit])
PRINTS D[Rn, #limit] | Imprimir ASCII desde memoria (rango) dinámica | Console ← ASCII(MemD[Rn] hasta MemD[#limit])
PRINTS P[Rn, #limit] | Imprimir ASCII desde memoria (rango) de password | Console ← ASCII(MemP[Rn] hasta MemP[#limit])
PRINTL "texto" | Imprimir literal ASCII | Console ← "texto"
Operaciones Especiales:
12 Operaciones

## Slide 14: Operaciones del procesador avanzadas

## Slide 15
Nombre | Descripción | Operación
AUTHCMP | Comparar para login con un val de memoria de login, R1-8 == P[#0 - #12] 1. Si el login es exitoso, se tendrá un timer de 10min en donde se habilitaran los flags de S1 y S2. (Debería de funcionar incluso en un “lights out”) 2. Si se falla el login, se sumara a un contador interno el fallo, si en un periodo de 5min se fallo 5 veces seguidas, entonces se bloquea el login por 24 horas. | Actualiza flags según (R1-8 == P[#0 - #12])
LOGOUT | Comando para intentar hacer un logout del sistema de seguridad del computador. Al activar este comando, el timer de login se reinicia a 0, y los flags de S1 y S2 regresan a 0 inmediatamente. | 
Operaciones Login:
2 Operaciones

## Slide 16
Nombre | Descripción | Operación
(Botón de cargado de nuestro programa) | Guardar en memoria y cerrarlo a un múltiplo de 64bits con 0’s al final | “D[]’” -> Puntero de memoria inicial dinámica w2 -> Tamaño en bytes de la memoria dinámica con un LSR de #3: (x1, #3) //x1 sería el tamaño de la memoria (Esta operación debería alterar los flags…)
Operaciones En Memoria Dinámica:
Nombre | Descripción | Operación
STRK <clave>.<word> #valHex STRK 0.0 #0x12345678 | Guarda 32bits de una llave, en una de sus 4 secciones (palabras) | k0.0 ‘Valt[#0 + #0]’ = 0x12345678
STRK <clave>.<word> #valHex STRK 2.2 #0x12345678 | Guarda 32bits de una llave, en una de sus 4 secciones (palabras) | k2.2 ‘Valt[#32 + #8]’ = 0x12345678
STRK <clave>.<word> #valHex STRK 3.1 #0x12345678 | Guarda 32bits de una llave, en una de sus 4 secciones (palabras) | k3.1 ‘Valt[#48 + #4]’ = 0x12345678
Operaciones De Guardado De Contraseña y Banco De Llaves:
Nombre | Descripción | Operación
STRPASS <word> #valHex STRPASS 0 #0x12345678 | Guarda 32bits de una contraseña, en una de sus 8 secciones (palabras) | Password[#0] = 0x12345678
STRPASS <word> #valHex STRPASS 1 #0x12345678 | Guarda 32bits de una contraseña, en una de sus 8 secciones (palabras) | Password[#4] = 0x12345678
24 Operaciones

## Slide 17
Nombre | Descripción | Operación
TEA #0, #valHex | Variables de uso para cada ronda | MOVI w6, #0xvalHex MOVI w7, #32 //Contador de rondas
TEAENC #1, k0/k1/k2/k3 | Realiza la suma del delta y parte del primer termino v1 | ADD w6, w6, d0 //Suma del delta a sum LSLI w8, w5, #4 //(v1 << 4) ADDS w8, w8, k?.0 //result + k0
TEAENC #2 | Calculo (v1 + sum) y le hace XOR con el acumulado en w8. | ADD w9, w5, w6 //Suma de v1 + sum EOR w8, w8, w9 //XOR entre resultados
TEAENC #3, k0/k1/k2/k3 | Calcula (v1 >> 5) + k1, luego XOR con lo ya presente en w8. | LSRI w9, w5, #5 //Rotación de 5 a v1 ADDS w9, w9, k?.1//Suma de resultado con k1 EOR w8, w8, w9 //XOR para tener resultado en w8
TEAENC #4, k0/k1/k2/k3 | Calcula el nuevo valor de v0 e inicial los del v1 | ADD w4, w4, w8 //Actualización de v0 LSLI w8, w4, #4 // (v0 << 4) ADDS w8, w8, k?.2 //result + k2
TEAENC #5 | Calcula el nuevo valor de v0 e inicial los del v1 | ADD w9, w4, w6 //(v0 + sum) EOR w8, w8, w9 //Xor de result
TEAENC #6, k0/k1/k2/k3 | Calculo del XOR con (v0 >> 5) + k3 | LSRI w9, w4, #5 //Rotación de 5 a v0 ADDS w9, w9, k?.3 //Suma de resultado con k3 EOR w8, w8, w9 //XOR del resultado final
TEAENC #7 | Calculo final de v1 y revisión del bucle | ADD w5, w3, w8 //Resultado parcial nuevo de v1 SUBI w7, w7, #1 //Decremento de ronda
Operaciones De Cifrado:
20 Operaciones

## Slide 18
Nombre | Descripción | Operación
TEAD #1, k0/k1/k2/k3 | Realiza las 3 primeras operaciones del proceso de desencriptación: | LSLI w8, w4, #4 /* (v0 << 4) */ ADDS w8, w8, k?.2 /* + k2 */ ADD w9, w4, w6 /* v0 + sum */
TEAD #2, k0/k1/k2/k3 | Realiza las 3 siguientes operaciones del proceso de desencriptación: | EOR w8, w8, w9 LSRI w9, w4, #5 /* (v0 >> 5) */ ADDS w9, w9, k?.3 /* + k3 */
TEAD #3 | Realiza las 3 siguientes operaciones del proceso de desencriptación: | EOR w8, w8, w9 SUB w3, w3, w8 /* v1 -= temp */
TEAD #4, k0/k1/k2/k3 | Realiza las 3 siguientes operaciones del proceso de desencriptación: | LSLI w8, w5, #4 /* (v1 << 4) */ ADDS w8, w8, k?.0 /* + k0 */ ADD w9, w3, w6 /* v1 + sum */
TEAD #5, k0/k1/k2/k3 | Realiza las 3 siguientes operaciones del proceso de desencriptación: | EOR w8, w8, w9 LSRI w9, w5, #5 /* (v1 >> 5) */ ADDS w9, w9, k?.1 /* + k1 */
TEAD #6 | Realiza las 3 siguientes operaciones del proceso de desencriptación: | EOR w8, w8, w9 SUB w4, w4, w8 /* v0 -= temp */
TEAD #7 | Realiza las ultimas operaciones del proceso de desencriptación: | SUB w6, w6, d0 /* sum -= Δ */ SUBI w7, w7, #1
Operaciones De Descifrado:
19 Operaciones

## Slide 19: Ejemplo de encriptación y desencriptación:
TEA Cifrado de memoria aleatoria
STRS(Externo)
tea_decrypt_buf:
MOV w3, R0 //desplazamiento del puntero de memoria inicial
.Lblock_Loop: //inicio bucle por bloque
LDR w4, D[w3] //Carga del bloque v0
LDR w5, D[w3, #4] //Carga del bloque v1
TEA #0, #0x0 //Suma inicial en 0
.Lloop: ; ­­— núcleo de 32 rondas TEA —
TEAENC #1, k0
TEAENC #2
TEAENC #3, k0
TEAENC #4, k0
TEAENC #5
TEAENC #6, k0
TEAENC #7
BNE .Lloop //Revisión de Loop
STR w4, D[w3] //Guardar block 32bits
STR w5, D[w3, #4] //Guardar segundo block 32bits
ADD w3, w3, #8 //Incremente del siguiente bloque
SUBS w2, w2, #1 //Restamos un bloque de 64bits
BNE .Lblock_Loop //Saltamos si aun quedan bloques
.Ldone: ; === fin del bucle ===
PRINTS D[R0, #?] ; print de mem dinamic
TEA Descifrado de memoria aleatoria
STRS(Externo)
tea_decrypt_buf:
MOV w3, R0 //desplazamiento del puntero de memoria inicial
.Lblock_Loop: //inicio bucle por bloque
LDR w4, D[w3] //Carga del bloque v0
LDR w5, D[w3, #4] //Carga del bloque v1
TEA #0, #0xC6EF3720 //Suma inicial en delta*32
.Lloop: ; ­­— núcleo de 32 rondas TEA —
TEAD #1, k0
TEAD #2, k0
TEAD #3
TEAD #4, k0
TEAD #5, k0
TEAD #6
TEAD #7
BNE .Lloop //Revision de Loop
STR w4, D[w3] //Guardar block 32bits
STR w5, D[w3, #4] //Guardar segundo block 32bit
ADD w3, w3, #8 //Incremente del siguiente bloque
SUBS w2, w2, #1 //Restamos un bloque de 64bits
BNE .Lblock_Loop
.Ldone: ; === fin del bucle ===
PRINTS D[R0, #?] ; print de mem dinamic

## Slide 20: Codificación de las instrucciones

## Slide 21
Ejemplo de división de bits de identificación en nuestro ISA |  |  |  |  | 
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-49 (Identificación del Rd) | Bit 48-43 (Identificación del Rn) | Bit 42-37 (Identificación del Rm) | Bit 36-0
ADD Rd, Rn, Rm | 000000000 | ?00000 (El ? Es para identificar si es un R o un w, y el resto es para saber el numero) Seria: 1 para R, 0 para w. | ?00000 (El ? Es para identificar si es un R o un w, y el resto es para saber el numero) | ?00000 (El ? Es para identificar si es un R o un w, y el resto es para saber el numero) | 000000…
SUB Rd, Rn, Rm | 000000001 | ?00000 | ?00000 | ?00000 | 000000…
ADC Rd, Rn, Rm | 000000010 | ?00000 | ?00000 | ?00000 | 000000…
SBC Rd, Rn, Rm | 000000011 | ?00000 | ?00000 | ?00000 | 000000…
MUL Rd, Rn, Rm | 000000100 | ?00000 | ?00000 | ?00000 | 000000…
DIV Rd, Rn, Rm | 000000101 | ?00000 | ?00000 | ?00000 | 000000…
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-49 (Identificación del Rd) | Bit 48-43 (Identificación del Rn) | Bit 42-11 (Identificación del Im) | Bit 11-0
ADDI Rd, Rn, #? | 000000110 | ?00000 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…
SUBI Rd, Rn, #? | 000000111 | ?00000 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…
ADCI Rd, Rn, #? | 000001000 | ?00000 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…
SBCI Rd, Rn, #? | 000001001 | ?00000 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…
MULI Rd, Rn, #? | 000001010 | ?00000 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…
DIVI Rd, Rn, #? | 000001011 | ?00000 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…

## Slide 22
Ejemplo de división de bits de identificación en nuestro ISA |  |  |  |  | 
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-49 (Identificación del Rd) | Bit 48-43 (Identificación del Rn) | Bit 42-37 (Identificación del Rm) | Bit 36-0
AND Rd, Rn, Rm | 000001100 | ?00000 | ?00000 | ?00000 | 000000…
ORR Rd, Rn, Rm | 000001101 | ?00000 | ?00000 | ?00000 | 000000…
EOR Rd, Rn, Rm | 000001110 | ?00000 | ?00000 | ?00000 | 000000…
BIC Rd, Rn, Rm | 000001111 | ?00000 | ?00000 | ?00000 | 000000…
MVN Rd, Rm | 000010000 | ?00000 | ?00000 | ?00000 | 000000…
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-49 (Identificación del Rd) | Bit 48-43 (Identificación del Rn) | Bit 42-11 (Identificación del Im) | Bit 11-0
ANDI Rd, Rn, #? | 000010001 | ?00000 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…
ORRI Rd, Rn, #? | 000010010 | ?00000 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…
EORI Rd, Rn, #? | 000010011 | ?00000 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…
BICI Rd, Rn, #? | 000010100 | ?00000 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…
MVNI Rd, #? | 000010001 | ?00000 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…

## Slide 23
Ejemplo de división de bits de identificación en nuestro ISA |  |  |  |  | 
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-49 (Identificación del Rd) | Bit 48-43 (Identificación del Rn) | Bit 42-37 (Identificación del Rm) | Bit 36-0
LSL Rd, Rn, Rm | 000010101 | ?00000 | ?00000 | ?00000 | 000000…
LSR Rd, Rn, Rm | 000010110 | ?00000 | ?00000 | ?00000 | 000000…
ASR Rd, Rn, Rm | 000010111 | ?00000 | ?00000 | ?00000 | 000000…
ROR Rd, Rn, Rm | 000011000 | ?00000 | ?00000 | ?00000 | 000000…
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-49 (Identificación del Rd) | Bit 48-43 (Identificación del Rn) | Bit 42-11 (Identificación del Im) | Bit 11-0
LSLI Rd, Rn, #? | 000011001 | ?00000 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…
LSRI Rd, Rn, #? | 000011010 | ?00000 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…
ASRI Rd, Rn, #? | 000011011 | ?00000 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…
RORI Rd, Rn, #? | 000011100 | ?00000 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…

## Slide 24
Ejemplo de división de bits de identificación en nuestro ISA |  |  |  |  | 
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-49 (Identificación del Rd) | Bit 48-43 (Identificación del Rn) | Bit 42-37 (Identificación del Rm) | Bit 36-0
MOV Rd, Rm | 000011101 | ?00000 | ?00000 | ?00000 | 0000…
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-49 (Identificación del Rd) | Bit 48-43 (Identificación del Rn) | Bit 42-11 (Identificación del Im) | Bit 11-0
MOVI Rd, #? | 000011110 | ?00000 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 0000…
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-49 (Identificación del Rd) | Bit 48 (De cual Mem) | Bit 47-42 (Identificación del Rn) | Bit 41-10 (Val #offset) | Bit 9-0
LDR Rd, G[Rn, #offset] | 000011111 | ?00000 | 0 (General) | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 0000…
LDR Rd, D[Rn, #offset] | 000100000 | ?00000 | 1 (Dinámica) | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 0000…
STR Rd, G[Rn, #offset] | 000100001 | ?00000 | 0 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 0000…
STR Rd, D[Rn, #offset] | 000100010 | ?00000 | 1 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 0000…
LDRB Rd, G[Rn, #offset] | 000100011 | ?00000 | 0 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 0000…
LDRB Rd, D[Rn, #offset] | 000100100 | ?00000 | 1 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 0000…
STRB Rd, G[Rn, #offset] | 000100101 | ?00000 | 0 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 0000…
STRB Rd, D[Rn, #offset] | 000100110 | ?00000 | 1 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 0000…

## Slide 25
Ejemplo de división de bits de identificación en nuestro ISA |  |  |  | 
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-49 (Identificación del Rn) | Bit 48-43 (Identificación del Rm) | Bit 42-0
CMP Rn, Rm | 000100111 | ?00000 | ?00000 | 000000…
CMN Rn, Rm | 000101000 | ?00000 | ?00000 | 000000…
TST Rn, Rm | 000101001 | ?00000 | ?00000 | 000000…
TEQ Rn, Rm | 000101010 | ?00000 | ?00000 | 000000…
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-49 (Identificación del Rn) | Bit 48-17 (Identificación del Im) | Bit 16-0
CMPI Rn, #? | 000101011 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…
CMNI Rn, #? | 000101100 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…
TSTI Rn, #? | 000101101 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…
TEQI Rn, #? | 000101110 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 000000…

## Slide 26
Ejemplo de división de bits de identificación en nuestro ISA |  |  |  | 
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54 (Identificación del valor positivo o negativo) | Bit 53-22 (Identificación del Im que se suma o resta a PC) | Bit 21-0
B etiqueta | 000101111 | ? | 00000000000000000000000000000000 | ?00000
BEQ etiqueta | 000110000 | ? | 00000000000000000000000000000000 | ?00000
BNE etiqueta | 000110001 | ? | 00000000000000000000000000000000 | ?00000
BLT etiqueta | 000110010 | ? | 00000000000000000000000000000000 | ?00000
BGT etiqueta | 000110011 | ? | 00000000000000000000000000000000 | ?00000

## Slide 27
Ejemplo de división de bits de identificación en nuestro ISA |  |  |  |  | 
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-0 |  |  | 
SWI | 000110100 | 00000… |  |  | 
NOP | 000110101 | 00000… |  |  | 
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-53 (De cual Mem) | Bit 52-47 (Identificación del Rn) | Bit 46-15 (Valor del #offset) | Bit 14-0
PRINTI G[Rn, #offset] | 000110110 | 00 (General) | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000…
PRINTI V[Rn, #offset] | 000110111 | 01 (‘Vault’) | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000…
PRINTI D[Rn, #offset] | 000111000 | 10 (Dinámica) | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000…
PRINTI P[Rn, #offset] | 000111001 | 11 (Password) | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000…
PRINTS G[Rn, #limit] | 000111010 | 00 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000…
PRINTS V[Rn, #limit] | 000111011 | 01 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000…
PRINTS D[Rn, #limit] | 000111100 | 10 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000…
PRINTS P[Rn, #limit] | 000111101 | 11 | ?00000 | 00000000000000000000000000000000 | 00000…

## Slide 28
Ejemplo de división de bits de identificación en nuestro ISA |  |  | 
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-49 | Bit 48-0
PRINTR Rd | 000111110 | ?00000 | 00000…
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-0 (Valor de ASCII en bin) | 
PRINTL "texto" | 000111111 | 00000… | 

## Slide 29
Ejemplo de división de bits de identificación en nuestro ISA |  | 
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-0
AUTHCMP | 001000000 | 00000…
LOGOUT | 001000001 | 00000…
Ejemplo de división de bits de identificación en nuestro ISA |  |  |  |  | 
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-53 (Identifica cual llave es k0,k1,k2,k3) | Bit 52-51 (Identifica cual bloque de los 4 posibles es k0,k1,k2,K3) | Bit 50-19 (Identifica el valor de valHex) | Bit 18-0
STRK <clave>.<word> #valHex | 001000010 | ?? | ?? | 00000000000000000000000000000000 | 000…
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-52 (Identifica cual bloque de contraseña) | Bit 51-20 (Identifica el valor de valHex) |  | Bit 19-0
STRPASS <word> #valHex | 001000011 | ??? | 00000000000000000000000000000000 |  | 000…

## Slide 30
Ejemplo de división de bits de identificación en nuestro ISA (ESTAS SON OPERACIONES DE NUESTRO COMPILADOR, O SEA, LA TRADUCCION DE ESTO A BINARIO SON LAS INSTRUCCIONES QUE SE IMPLEMENTARÁN, LAS VARIAS) |  |  | 
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-23 (Identifica el valor de del valHex) | Bit 22-0
TEA #0, #valHex | 001000100 | 00000000000000000000000000000000 | 0000…
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-53 (Identifica cual llave se utiliza) | Bit 52-0
TEAENC #1, k0/k1/k2/k3 | 001000101 | ?? | 000…
TEAENC #3, k0/k1/k2/k3 | 001000110 | ?? | 000…
TEAENC #4, k0/k1/k2/k3 | 001000111 | ?? | 000…
TEAENC #6, k0/k1/k2/k3 | 001001000 | ?? | 000…
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-0
TEAENC #2 | 001001001 | 000000…
TEAENC #5 | 001001010 | 000000…
TEAENC #7 | 001001011 | 000000…

## Slide 31
Ejemplo de división de bits de identificación en nuestro ISA (ESTAS SON OPERACIONES DE NUESTRO COMPILADOR, O SEA, LA TRADUCCION DE ESTO A BINARIO SON LAS INSTRUCCIONES QUE SE IMPLEMENTARÁN LAS VARIAS) |  |  | 
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-53 (Identifica cual llave se utiliza) | Bit 52-0
TEAD #1, k0/k1/k2/k3 | 001001100 | ?? | 000…
TEAD #2, k0/k1/k2/k3 | 001001101 | ?? | 000…
TEAD #4, k0/k1/k2/k3 | 001001110 | ?? | 000…
TEAD #5, k0/k1/k2/k3 | 001001111 | ?? | 000…
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-0
TEAD #3 | 001010000 | 000000…
TEAD #6 | 001010001 | 000000…
TEAD #7 | 001010010 | 000000…
Operación actual | Bit 63-55 (Identificación de Op) | Bit 54-49 (Identificación del Rd) | Bit 48-43 (Identificación de Rn) | Bit 42-39 (Identificación del k?.?) | Bit 38-0
ADDS Rd, Rn, k?.? | 001010011 | ?00000 | ?00000 | ???? (Los primeros ?? son para la llave, los otros para el bloque) | 000000…

## Slide 32: Diagramas del Funcionamiento Total

## Slide 33: Desarrollo del Hardware Pipeline con Hazard:

## Slide 34: Siguiente Paso hacer un diagrama oficial, que incluya todos los componentes que nuestro procesador va a requerir (incluye los componentes extra de login)
Construir un Excel que lleve el control de los nombres y valores de TODO…

## Slide 35: Hace falta hacer el compilador para transformar nuestra op a binario
Determinar cuantos bits se ocupan para las operaciones